## Slide 1
氨基酸手性分析：有文献依据的方法—试剂对应
分析方法
衍生化试剂
HPLC / UPLC
高效液相色谱
异硫氰酸酯类
FITC [01]
GITC [02]
芳香亲核取代类
FDAA [02,03]
FDLA [04]
NBD-F [05]
OPA 类
OPA＋NAC / IBLC
OPA＋DiCys
[02,06,07]
磺酰氯类
Dansyl-Cl [08]
Dabsyl-Cl [09]
氨基酰化类
FMOC-Cl [10]
AQC [11]
GC
气相色谱
氯甲酸酯类
氯甲酸甲酯 [12]
五氟丙基氯甲酸酯 [13]
七氟丁基氯甲酸酯 [14]
氯甲酸酯＋手性醇
氯甲酸乙酯
＋(S)-(+)-3-甲基-2-丁醇 [15]
CE
毛细管电泳 （CZE / MEKC）
异硫氰酸酯类
FITC [16]
(R)-NCS [17]
芳香亲核取代类
NBD-F [18]
DTAF [19]
芳香二醛类
OPA＋ME [20]
OPA＋手性硫醇 [21]
NDA [22]
磺酰氯类
Dansyl-Cl [16]
氨基酰化类
FMOC-Cl [23]
FLEC [24]
HPLC–CD
液相色谱–圆二色检测
异硫氰酸酯类
PITC → PTH [25]
芳香亲核取代类
NBD-F [26]
未衍生化实例（非试剂）：色氨酸Trp＋手性柱[27]；苯丙氨酸Phe＋非手性柱[28]。
①手性固定相 ②手性衍生化
UV · 荧光 · MS/MS
①手性固定相 ②手性衍生化
FID · MS
①手性选择剂 ②手性衍生化
UV · 荧光 · MS
①手性固定相 ②非手性分离
CD · UV · MS
CD
直接圆二色光谱
共价标记后直接测定
CD · UV
芳香二醛类
OPA＋p-TT
[36]
芳香亲核取代类
FDNB [37]
芳基氟探针 [38]
共轭加成–消除
4-氯-3-硝基
香豆素 [39]
醛胺缩合类
萘基–香豆素
醛探针3 [40]
p-TT＝对甲苯硫酚；单纯CD不分离混合物，完整水解液逐种氨基酸的ee需先分离或验证选择性。
Notes: 本图为代表性文献实例，不穷尽所有方法。右侧每种试剂不自动适配同一平台的全部路线或检测器。HPLC-CD不是独立色谱分离机制，而是HPLC与CD检测联用，为展示目的单列。
HPLC：手性固定相[1,5,8–11]；手性衍生化[2–4,6–7]。HPLC荧光支持另见补充文献D1，DOI 10.1016/j.jchromb.2006.07.022。
GC：非手性氯甲酸酯衍生物配手性柱[12–14]；氯甲酸乙酯＋手性醇后用非手性柱[15]。
CE：溶液中的手性选择剂不是固定相；CZE与MEKC路线[16–24]。CE-MS补充文献D2，DOI 10.1002/elps.201600015。
HPLC-CD：PITC是试剂，PTH是经Edman路线生成的产物[25]，不能替代常规PTC的CD证据。NBD-F衍生化在线CD见[26]。
Trp色氨酸、Phe苯丙氨酸是待测物，已移到试剂容器外的未衍生化实例说明。[27]为手性CROWNPAK CR(+)＋在线CD分析Trp，样品为标准及酶反应液；[28]实际在线CD分析Phe采用非手性HSS T3并用于猪胰岛素水解液，该文手性柱仅另用于D-Phe标准纯度检查。
非手性试剂不保证不消旋；非手性分离不拆分同种氨基酸D/L时，净CD/总UV定量需要单独校准。
常规OPA＋硫醇反应主要适于伯胺，不覆盖Pro等仲胺。AQC与FMOC-Cl合并为功能性“氨基酰化类”，不表示AQC是氯甲酸酯或产物为氨基甲酸酯。NDA也需依原方法使用共反应物，图中文字为试剂名称缩写，并非完整配方。
范围限制性文献[34–35]：不支持将所有硅烷化、酰化/酯化GC路线断言不可行；本图仅保留已核查的具体路线。
新增单纯CD行：共价标记后比色皿直接CD/UV，无色谱分离。[36]OPA+p-TT直接CD/UV及ee校准；[37]Sanger/FDNB；[39]4-氯-3-硝基香豆素共轭加成/消除；[40]动态萘基–香豆素醛探针3为外消旋且可动态异构化，不等同严格非手性；[38]芳基氟探针仅摘要确认，因此不臆造结构名称。[41]Br-Coumarin仅补充文献，不在主图。不是全面穷尽列表，不将超分子非共价配位探针列作衍生化试剂。
纠正上一条对DiCys的解释：[7]明确为N,N-dimethyl-L-cysteine，N,N-二甲基-L-半胱氨酸，本身具有游离巯基，无需还原；不是N,N′-二乙酰胱氨酸。
为新增一行且保留已有字号，本版画布由13.333×7.5加高至13.333×9英寸，其余页保持字号与相对布局并居中。
[36] A rapid and sensitive method for chiroptical sensing of α-amino acids <i>via</i> click-like labeling with <i>o</i>-phthalaldehyde and <i>p</i>-toluenethiol. DOI 10.1039/d0sc05749e. 全文；Fig.1–3、Table1与脚注14；1分钟/12小时稳定性为文中具体条件，不泛化到全部OPA体系。 伯胺α氨基酸，Pro不反应，Cys有特殊产物，Lys存在多位点产物。Leu/Lys等有ee相关数据。单一AA标准体系，不是完整蛋白水解液逐组分分析。
[37] Repurposing the Sanger Reagent for Optical Sensing of the Concentration and Enantiomeric Ratio of Chiral Amines, Amino Alcohols, and Amino Acids. DOI 10.1002/chir.70062. 全文；Fig.3氨基酸范围；Fig.4–5反应跟踪和定量示例，定量主例为1-苯乙胺，不能把其精度当成每种AA结果。 氨基酸及谷胱甘肽有CD响应实例；本文混合测量并非HPLC-CD。
[38] Quantitative Chiroptical Sensing of Free Amino Acids, Biothiols, Amines, and Amino Alcohols with an Aryl Fluoride Probe. DOI 10.1021/jacs.9b07588. 公开摘要与书目；未读取原文结构/完整条件，不凭摘要猜测系统名称。 19种标准氨基酸及Asp、Pro、Met、Cys、Ala等定量示例；混合物验证不等于任意蛋白水解液均适用。
[39] Click chemistry enables quantitative chiroptical sensing of chiral compounds in protic media and complex mixtures. DOI 10.1038/s41467-018-07695-9. 全文；Results/Chiroptical click chemistry sensing；Fig.1与Supplementary Figures29–69。 包含Asp、Thr、Cys等氨基酸及其他胺/醇；复杂混合物主验证为不对称反应液，不是多种AA水解液。
[40] A Racemic Naphthyl-Coumarin-Based Probe for Quantitative Enantiomeric Excess Analysis of Amino Acids and Enantioselective Sensing of Amines and Amino Alcohols. DOI 10.1002/open.202200088. 全文；Fig.2–4、Scheme2、Quantitative Enantiomeric Excess Analysis。 Val/Phe等标准品构型与ee；甲醇/KOH体系，约5–6小时；外消旋动态轴手性探针，不能称为严格非手性试剂。
[41] A bifunctional coumarin-based CD probe for chiral analysis of amino acids in aqueous solution. DOI 10.1016/j.saa.2024.125654. 公开摘要与书目；尚未核实结构和完整配方，仅列入补充检索表，不进入主图反应类别。 摘要称THF/水1:4中16种AA，Cys/Pro/Phe的浓度与ee示例。