## Slide 1
研究方法汇报 / HPLC–UV · FLD · CD
氨基酸衍生化
分析方法的比较与选择
为什么选择 PITC、AQC 和 OPA？
围绕 Phe、Leu、Lys 的组成分析、
构型识别与对映体过量评价
PITC
已有方法基础
AQC
稳定衍生化参照
OPA
快速响应路线
依据所提供实验记录与汇报资料整理｜不将候选方法等同于验证结论
Notes: 本汇报根据用户提供的四份资料制作，目标为解释方法选择，而非宣称三种方法均已建立。附件中的既往建议是研究背景，不作为用户本次选择范围的指令。

## Slide 2
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
先明确目标：组成、构型与 ee 是三个不同问题
现有研究对象为肽水解后的 Phe、Leu、Lys；方法选择需要同时照顾定量与手性信息。
[3] 第7、10、13页；[4] 对映体过量溶液设计
02
01 / 组成分析
每种氨基酸有多少？
用 UV / FLD 峰面积定量。
各氨基酸分别建立校准，
换算物质的量后计算比例。
02 / 构型识别
主要是 D 型还是 L 型？
用 D、L 对照品建立 CD
响应关系；同一条件比较，
不能把正负号直接套用。
03 / 光学纯度
D 与 L 各占多少？
以 CD / UV 归一化响应
建立 ee 校准；另外评价
低含量对映体的检出能力。
同一方法可以支持多种目标，但每一种结论都需要对应的验证证据。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 3
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
选择三种方法，是为了形成互补的实验比较
选择逻辑：非手性试剂 → 不同发色团与产物结构 → 兼顾已有基础、稳定性与反应效率。
[1–4]；选题依据归纳
03
PITC
承接已有工作
已有衍生化及色谱条件。
检验硫脲型发色团的
UV / CD 响应和方法延续性。
AQC
提供稳定参照
可反应伯胺与仲胺。
衍生物稳定，便于批量分析；
用于检验稳定性与覆盖优势。
OPA
突出快速与灵敏
OPA + 非手性硫醇。
反应快，荧光响应强；
已有本课题实验记录支持。
这是具有代表性的候选组合；最终优选仍由目标氨基酸的实测结果决定。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 4
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
手性检测的关键：非手性衍生化不会自动分开 D / L
普通非手性反相柱可分离不同种氨基酸，但通常不能拆分同种氨基酸的 D / L 对映体。
[1–3]；CD检测原理
04
UV / FLD
看到总量
D 与 L 通常具有相同的
非手性检测响应。
共洗脱时主要反映 cD + cL。
CD / ECD
看到净手性信号
同一对纯对映体在相同
条件下呈镜像 CD 响应。
等量外消旋体净信号抵消。
方法边界
ee 需要校准
CD / UV 可用于估算 ee，
前提是身份、纯度、响应
线性和衍生效率已验证。
D / L 与 CD 正负号没有普遍对应关系；本研究应逐个氨基酸建立对照。
Notes: 适用条件包括非手性反应环境、D/L等衍生效率、无消旋、无共洗脱干扰、同一检测条件及足够信噪比。CD/UV比例须考虑通道时延和峰积分，不能直接将原始mdeg除以mAU当作无量纲g因子。

## Slide 5
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
PITC：先区分常规 PTC 定量与 PTH 构型研究
两条路线共用 PITC 试剂，但终产物、前处理和可引用的 CD 证据不同。
[2] PITC–PTH章节；[3] 第7、9、12页
05
路线 A / 本课题已有
PITC → PTC-AA
氨基与异硫氰酸酯加成，
生成苯基硫氨甲酰衍生物。
常用于反相 HPLC–UV 定量。
路线 B / 文献参考
PTC → ATZ → PTH
经环化、转化获得 PTH-AA。
附件整理了 HPLC–MS/CD
及肽序列、构型研究案例。
为什么纳入
基础明确、可衔接
已有实验条件可作基线。
若拓展 PTH 路线，应作为
独立方法重新开发和验证。
PTH 衍生物的 CD 判据不能直接移植到常规 PTC 衍生物。
Notes: 反应示意：AA–NH2 + Ph–N=C=S → Ph–NH–C(=S)–NH–AA。PTH文献路线由附件引用题名提供，未在线核验原文；不得据此保证本课题PTC的CD信号。

## Slide 6
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
PITC 的优势与代价：已有基础，操作负担较大
现有 PPT 记录：三乙胺 / 乙腈体系，30 ℃ 反应 1 h，再经正己烷萃取。
[3] 第7、9、12页；[1–2]
06
优势
适合作为基线
Phe、Leu、Lys 已有研究基础。
紫外检测成熟，便于衔接
组成分析与方法间比较。
局限
过程变量较多
反应时间、试剂过量和萃取
均可能影响回收与重复性。
Lys 双氨基产物需确认。
验证重点
证明信号归属
检查空白、副产物与峰纯度。
分别验证 D/L 的 CD 响应。
不能仅凭 UV 有峰判断成功。
选择理由：沿用已有基础、形成可靠参照；并非认定它操作最简单或 CD 最强。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 7
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
AQC：稳定性与覆盖面，是纳入比较的主要理由
AQC 是活性氨基甲酸酯试剂；与胺反应后形成稳定的非对称脲衍生物。
[2] AQC章节；[3] 第9、12页
07
反应覆盖
伯胺与仲胺
可覆盖常见伯胺氨基酸，
也可反应 Pro 等仲胺。
适合作为扩展性参照。
分析优势
更利于批量检测
有成熟 UV / FLD 应用。
过量试剂可水解，通常
无需有机萃取去除试剂。
研究定位
稳定定量候选
用于比较保存、进样等待
和重复性对结果的影响。
CD 有效性需单独验证。
AQC 不是 FMOC-Cl：两者试剂类别、反应离去基团与衍生产物不能混写。
Notes: AQC全称6-aminoquinolyl-N-hydroxysuccinimidyl carbamate。简化反应：AQ–NH–CO–ONSu + H2N–AA → AQ–NH–CO–NH–AA + HOSu。紫外及荧光成熟不等于CD构型判据成熟。

## Slide 8
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
AQC 现有异常：先查反应体系，再评价方法本身
原汇报将 AQC 标为“未成功”，并提出残酸可能影响反应 pH；这仍是待验证假设。
[3] 第11–12页；故障诊断建议
08
排查 01
量测实际 pH
测混合后的反应体系，
检查残酸是否超出缓冲容量，
不能只看缓冲液标称 pH。
排查 02
分离试剂与基质问题
比较标准品、空白、
水解基质加标与真实样品；
核查试剂溶解和保存状态。
排查 03
分层判断“成功”
先确认产物与 UV / FLD 峰，
再采集 CD 光谱与信噪比。
无 CD 不等于未衍生化。
先验证衍生化是否成功，再判断 AQC 是否满足本课题的 CD 检测要求。
Notes: 不把原汇报的勾叉理解成定量结论。反应条件参考附件：pH8.8硼酸盐，55℃10min；具体配比须按实际方法和试剂说明优化。不得把附件单列CD245nm当作已验证通用波长。

## Slide 9
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
OPA：快速反应路线，必须说明硫醇的身份
常规 OPA 氨基酸荧光法是 OPA + 伯胺 + 硫醇的三组分反应，生成异吲哚衍生物。
[4] 试剂和对照品制备；[3] 第9、12页
09
本课题体系
OPA + 对甲苯硫酚
实验记录所列硫醇为
非手性的对甲苯硫酚。
不额外引入试剂手性中心。
主要优点
反应快、响应强
现有记录为室温反应 1 min。
典型 OPA 法荧光灵敏度高，
适合快速筛查与自动化。
适用边界
伯胺覆盖与稳定性
常规体系不直接适用 Pro。
需控制反应至进样间隔，
并确认 Lys 多位点反应。
OPA + NAC 等手性硫醇属于另一类手性衍生化体系，不应与本课题混同。
Notes: OPA+硫醇的产物不宜仅表述为亚胺。附件中的OPA无硫醇离线ECD专利路线与本课题OPA-对甲苯硫酚HPLC路线不同，不混用反应原理及操作。

## Slide 10
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
三种方法的直接比较
定性比较用于确定研究分工；本表不替代同一平台上的灵敏度、稳定性及回收率实测。
[1–4]；时间为附件条件，不是方法固有常数
10
维度
PITC（常规 PTC）
AQC
OPA + 非手性硫醇
主要产物
硫脲型 PTC 衍生物
非对称脲衍生物
异吲哚衍生物
氨基覆盖
伯胺、仲胺可反应
伯胺、仲胺可反应
主要为伯胺
操作特征
本课题 1 h + 萃取
参考 55 ℃ / 10 min
本课题室温 / 1 min
主要优势
已有基础；UV 方法成熟
稳定；批量分析友好
快速；典型荧光响应强
主要风险
副产物、回收与多位点
残酸抑制；CD 尚待验证
时间敏感；Pro 不适用
本研究角色
已有方法基线
稳定性与覆盖面参照
快速高灵敏候选
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 11
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
与其他衍生化试剂比较：为什么暂不优先？
不优先是针对当前“非手性衍生化 + HPLC–UV/CD”目标，而非否定其他方法的分析价值。
[1–2]；取舍为本课题设计判断
11
方法
有价值的特点
本轮定位与取舍
NBD-F
非手性；有 UHPLC–CD 文献线索
有力备选；CD导向时应保留，不能说它不适合
FMOC-Cl
伯胺与仲胺；UV / FLD 应用成熟
可作OPA的仲胺补充；本轮先控制方法数量
Dansyl-Cl
稳定、强UV / 荧光；可用于MS
侧反应、试剂峰与CD可解释性需评价
Dabsyl-Cl
可见区吸收；适于比色 / UV检测
本项目缺乏直接CD验证依据，暂后置
NITC / FITC 等
可引入其他强吸收或荧光基团
属于可扩展候选；需额外开发目标体系
Notes: NBD-F在附件旧汇总中曾被优先推荐；本次遵照用户要求纳入PITC/AQC/OPA，仍如实保留NBD-F作为竞争方法。如果研究唯一终点变为成熟UHPLC-CD，需重新评估优先级。不把个别FMOC文献中的萃取步骤视为全部FMOC方法必需。

## Slide 12
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
与手性衍生化及其他分离路线比较
先决定依靠“手性分离”还是“CD响应”获取构型信息，再选择试剂和仪器。
[1–2]；分析路线比较
12
路线
如何获得手性信息
与本课题的关系
FDAA / FDLA（Marfey）
手性试剂形成非对映异构体，RP-LC分离
适合独立构型确认；试剂手性参与CD信号
GITC
手性糖基衍生化，形成非对映异构体
可用于手性分析；不作为非手性CD主线
OPA + NAC / IBLC
手性硫醇使产物成为非对映异构体
不同于本课题非手性硫醇体系
手性 LC / GC–MS
手性固定相或手性衍生化实现拆分
可作正交验证；GC另需考虑挥发性
CZE / MEKC
添加手性选择剂实现对映体分离
仪器与分离路线不同，暂不作为主线
Notes: GC-MS、CZE、MEKC属于分离检测平台而非单一衍生化试剂。非手性体系一般不能拆分对映体；这些路线并非没有价值，可在定量微量对映体时作为独立验证。

## Slide 13
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
三种方法的选择理由，可以概括为三个互补问题
共同基础：不引入额外手性试剂因素；差异重点：已有基础、产物稳定性与反应效率。
[1–4]；选择依据总结
13
PITC / 基线
现有方法能否延伸？
沿用现有定量工作，
评估同一 PTC 体系能否
提供可靠 CD 信息。
AQC / 稳定
稳定性是否改善结果？
检验更稳定的产物是否
改善批间与等待进样误差，
并评价更宽的氨基覆盖。
OPA / 效率
快速路线可否测手性？
在短反应时间下评价
UV / FLD / CD 响应、
时间稳定性与 ee 校准。
选择三种是为了得到有解释力的比较，不是预先宣称其中某一种一定最好。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 14
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
公平比较的前提：把水解影响与衍生化影响拆开
酸水解可能引起消旋、降解或释放不完全；只比较最终色谱图容易把前处理问题误归因于试剂。
[3–4]；建议的实验分层设计
14
A / 标准品层
先证明反应可比较
Phe、Leu、Lys 的 D/L 标准。
统一摩尔浓度与进样负载，
各方法分别优化检测波长。
B / 水解控制层
定位消旋与回收损失
标准品分别经 / 不经水解。
配水解空白、基质加标；
检查回收与表观 ee 偏移。
C / 真实样品层
再比较实际适用性
同一批水解液分装三组。
三种衍生化分别独立制备，
评价基质、稳定性与重复性。
原资料的 6 mol/L HCl、150 ℃、1 h 是现有实验条件，不直接等同于已验证通用条件。
Notes: 酸水解会使Asn/Gln转为Asp/Glu，Trp等可能不稳定；本项目应围绕目标Phe/Leu/Lys验证。不能直接由完全水解后的组成和ee推断重复残基在原肽链上的具体位置。各方法检测波长不同，应比较满足目标定量限时的表现，不能仅比较不同波长下原始峰高。

## Slide 15
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
以统一评价指标，决定谁进入后续样品研究
以下为拟开展验证项目；附件未提供足够原始数据，不能在此列出虚构的回收率或检出限。
[4] 线性、准确度、精密度与ee设计；本页为验证建议
15
定量性能
组成比例可信
选择性、校准范围与残差；
回收率、制备重复性；
各氨基酸响应因子与定量限。
手性性能
构型与 ee 可信
D/L 镜像及外消旋抵消；
ee 校准、浓度依赖；
近消旋和高纯度端误差。
实际操作
日常分析可执行
衍生物随时间的稳定性；
反应 pH、温度、计时耐受；
试剂空白、成本与处理负担。
建议每法至少 3 份独立制备；接受标准应在验证前依据研究用途确定。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 16
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
ee 的测量：把净 CD 信号与总浓度对应起来
适用于同一氨基酸的 D / L 共洗脱，且只有该对映体对贡献目标峰响应的情形。
[4] 对映体混合液设计；校准原理示意
16
eeD = (cD − cL) / (cD + cL) × 100%
固定总浓度：配制 −100% 至 +100% ee 梯度。
用 R = CD峰面积 / UV峰面积 建立经验校准。
保持 ee 不变改变浓度，检验比值是否稳定。
高纯度样品需另行验证少量对映体定量能力。
关键限制
CD 接近零既可能为外消旋，
也可能是低浓度或无有效信号。
需同步确认 UV 总量、
峰身份、空白与信噪比。
Notes: R是仪器经验比值，不直接称为无量纲g因子。UV/CD串联需校正通道时延并采用一致积分。ee(D为正)与CD信号正负无必然关系，校准斜率由具体氨基酸、波长和条件决定。cD=(c总)(1+eeD/100)/2，cL=(c总)(1-eeD/100)/2，仅在校准成立时使用。高ee端主量差分误差可能限制微量对映体估计，应以手性分离方法正交确认。

## Slide 17
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
结合现有进展，下一步优先补齐哪些证据？
附件能够支持方法选择和实验设计，但不足以证明三种方法均已完成性能验证。
[3] 第11–14页；[4]；证据缺口分析
17
PITC
补上 PTC 的手性证据
记录已有条件，验证
D/L 对照、衍生物身份与
样品峰干扰；不借用PTH结论。
AQC
先解决反应状态不明
测最终 pH，做标准品阳性
对照及水解基质加标。
确认 UV / FLD 后再评价 CD。
OPA
规范时间与混合液设计
锁定对甲苯硫酚体系。
补齐稳定性、Lys产物与
ee配液复核，再做真实样品。
现阶段最合理结论：三种方法值得比较；最终方法仍需通过同一评价框架筛选。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 18
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
结论：PITC、AQC、OPA 构成有依据的比较组合
选择依据不是“这三种都已证明最优”，而是三者能回答不同的研究问题。
[1–4]；本次汇报结论
18
PITC
已有基础 + 可衔接
以现有方法为基线，
评价组成定量向 CD 手性
研究延伸的可行性。
AQC
稳定产物 + 广覆盖
作为稳定定量参照，
检验保存与批量分析优势；
CD 路线保留验证门槛。
OPA
快速反应 + 强响应
以非手性硫醇控制来源，
评价高效率下的手性分析
及 ee 测量能力。
若三者 CD 表现不能满足目标，应启用 NBD-F 备选或转用手性分离进行确认。
Notes: 本页为所提供资料的归纳与方法学分析；拟议实验和验证项目不代表已完成结果。资料来源见页脚与末页。

## Slide 19
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
附录｜使用原始资料前，应先核对的记录问题
这些差异不会否定方法选择，但会影响重复实验与验证结果的可信度。
[1–4] 原文交叉核对；仅列与本研究直接相关的问题
19
资料位置
发现的问题
处理建议
[4] 色谱条件
柱温记为“505 ℃”；检测器字段不完整
向原记录核实，不自行推定为50 ℃
[4] 准确度
正文120%称样为6 mg；表格为3.6 mg
以确认后的方案统一称样量
[4] 同ee不同浓度
多组配液体积与标称 +80% ee 不符
按(cD−cL)/(cD+cL)重算后配制
[2] OPA示例
16.5 mg Phe / 5 mL标为0.02 mM
按MW165.19计算约为20 mM
[1–2] 试剂分类
AQC被与FMOC-Cl归为氯甲酸酯反应
区分AQC活性试剂与最终脲衍生物
Notes: 附件不是已确认SOP，原文存在占位、笔误和算术问题。配液计算必须考虑对照品纯度、盐型与实际物质的量浓度。所列温度异常未作擅自修正。

## Slide 20
AMINO ACID ANALYSIS / 方法选择与实验设计
资料来源与证据说明
主要依据用户上传资料；外部文献题名来自附件，本次未能联网核验全文。
来源编号与各页页脚、演讲者备注对应
20
[1]《衍生化表格.docx》：试剂类别、优缺点及候选比较。
[2]《衍生化汇总(1).docx》：PITC–PTH、NBD-F、OPA、AQC及其他方法汇总。
[3]《2026年10月汇报2-.pptx》：已有条件、三法比较、AQC异常及研究目标。
[4]《化学药品标准物质HPLC法含量验证实验记录.doc》：OPA–对甲苯硫酚体系与验证设计。
附件引用的重点文献线索（不作为已核验的定量证据）
• Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC–MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids
• High-throughput comprehensive analysis of d- and l-amino acids using ultra-high performance liquid chromatography with a circular dichroism (CD) detector and its application to food samples
•《超高效液相色谱法测定特殊医学用途婴儿配方食品中的19种游离氨基酸和牛磺酸》
Notes: 外部Crossref元数据请求遭代理403拒绝，未能核验DOI、作者、年份和原文，因此不编造书目信息。另有附件引述Comparative study of five different amine-derivatization methods for metabolite analyses by liquid chromatography-tandem mass spectrometry，可作为进一步检索线索。所有建议验证项目均为拟议，未暗示已执行；未引用原汇报中的截图当作新实验结果。