## Slide 1
氨基酸分析：分析方法与衍生化试剂
分析方法
有资料依据的对应体系
HPLC / UHPLC
高效液相色谱
异硫氰酸酯类
PITC · PITC–PTH
GITC
芳香亲核取代类
NBD-F · DNFB
FDAA · FDLA
OPA 类
OPA＋非手性硫醇
OPA＋手性硫醇
磺酰氯类
Dansyl-Cl
氨基酰化类
FMOC-Cl
AQC
GC
气相色谱
酯化／酰化组合
异丙醇＋三氟乙酸酐
CE
毛细管电泳（CZE / MEKC）
当前资料不足，暂不列具体衍生化试剂
HPLC–CD
液相色谱–圆二色检测
异硫氰酸酯类
PITC–PTH
芳香亲核取代类
NBD-F
HPLC 行包含氨基酸组成分析及手性分析用试剂，不表示每项均有 D/L 分离验证。
HPLC–CD 仅保留附件中有明确文献题名的路线；PITC–PTH 为转化路线。
依据附件及已列文献线索；尚未核验全部原文，不将一般标记用途视为手性水解液应用。
Notes: 证据收紧版。引用附件而非声称完成在线系统综述。HPLC行范围明确为一般氨基酸组成分析及手性分析的联合列表：PITC与OPA非手性硫醇有原PPT和实验记录；AQC的食品游离氨基酸UHPLC文献标题见汇总；Dansyl-Cl及FMOC-Cl有Comparative study of five different amine-derivatization methods for metabolite analyses by liquid chromatography-tandem mass spectrometry的方法摘要；DNFB在附件援引AQC文章的综述段中列为常用氨基酸衍生剂；FDAA/FDLA有附件LC-MS/MS-based separation and quantification of marfey’s reagent derivatized proteinogenic amino acid DL-stereoisomers等标题和应用描述；GITC及OPA手性硫醇仅有附件方法学论述，不宣称已核验特定蛋白水解样品。HPLC删除FITC和Dabsyl-Cl，因附件只有名称及泛泛特点，无具体对应的分析案例。CE原FITC、NBD-F、OPA、Dansyl-Cl、FMOC-Cl及后来NBD-Cl、NDA均删除：现有材料不能逐项支持其手性氨基酸/蛋白水解液应用，不代表外部文献不存在；不得以一般CE标记事实代替具体手性分离证据。CE本身有直接分离路线，具体试剂留空，不将手性选择剂误列衍生化试剂。HPLC-CD删除AQC、OPA和PTC，仅保留附件明确题名的两路线：Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC–MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids；High-throughput comprehensive analysis of d- and l-amino acids using ultra-high performance liquid chromatography with a circular dichroism (CD) detector and its application to food samples。GC删除BSTFA/MSTFA、氯甲酸酯和泛指手性醇/酰化组合，因未能给出本次对应的手性分析文献；仅保留先前提出Frank H, Nicholson GJ, Bayer E. Rapid gas chromatographic separation of amino acid enantiomers with a novel chiral stationary phase. J Chromatogr Sci 1977;15:174-176. DOI 10.1093/chromsci/15.5.174的经典路线线索。本次无法在线复核全文，PPT不把此列为已核验SOP。