## Slide 1
氨基酸手性分析：分析方法与衍生化试剂
分析方法
对应衍生化试剂（按反应大类归并）
HPLC / UHPLC
高效液相色谱
异硫氰酸酯类
PITC · PITC–PTH
FITC · GITC
芳香亲核取代类
NBD-F · DNFB
FDAA · FDLA
OPA 类
OPA＋非手性硫醇
OPA＋手性硫醇
磺酰氯类
Dansyl-Cl
Dabsyl-Cl
氨基酰化类
FMOC-Cl
AQC
GC
气相色谱
酯化／酰化组合
异丙醇
三氟乙酸酐
硅烷化
BSTFA · MSTFA
氯甲酸酯衍生化
氯甲酸甲酯
氯甲酸乙酯
手性衍生化*
手性醇
＋酰化试剂
CE
毛细管电泳（CZE / MEKC）
异硫氰酸酯类
FITC
芳香亲核取代类
NBD-F
NBD-Cl†
芳香二醛类
OPA＋非手性硫醇
OPA＋手性硫醇
NDA＋氰化物†
磺酰氯类
Dansyl-Cl
氨基酰化类
FMOC-Cl
HPLC–CD
液相色谱–圆二色检测
异硫氰酸酯类
PITC–PTH
PITC–PTC‡
芳香亲核取代类
NBD-F
OPA 类
OPA＋非手性硫醇‡
氨基酰化类
AQC‡
GC：前三项按反应分类；*手性衍生化按功能分类。GC衍生物用于D/L分析须验证手性识别与分离。
† CE补充标记体系：用于手性水解液的具体方法待核实。‡ HPLC–CD待验证候选，不代表已建立方法。
代表性清单，非穷尽；PITC–PTH为转化路线。外部检索受限，未完成新增文献全文核查。
Notes: 用四条独立方法泳道替代多对多交叉连线。同一试剂可在多个方法行重复出现，对应关系只在本行内解读。仅列代表性体系，不表示所有试剂组合均已在蛋白质水解液中验证。GC补充四类：酯化/酰化组合、硅烷化、氯甲酸酯衍生化及手性衍生化。前三者按反应类型分类，后一项是功能分类，与前三者可能重叠，不是互斥的大类。BSTFA/MSTFA为一般氨基酸GC标记实例，不意味着任意手性GC柱均能拆分其D/L。非手性衍生物需适当手性固定相等识别；手性醇酯化需配合适当氨基保护并验证非对映异构体分离。氯甲酸酯体系也需醇、催化及其他具体条件，图中文字不是实验SOP。HPLC包括手性固定相路线与手性衍生化路线，非手性衍生化本身不使普通反相柱拆分D/L。CE中的标记试剂并不等同手性选择剂。HPLC-CD仅列附件有直接文献线索的PITC-PTH与NBD-F，不将候选AQC、OPA、常规PITC-PTC标成成熟CD方法。氨基酰化类合并FMOC-Cl和AQC，但两者分别生成氨基甲酸酯与脲。 本轮补充说明：外部Europe PMC、PubMed及Crossref请求均遭代理403拒绝，不能声称新增条目已全文核验。CE新增NBD-Cl、NDA+CN为一般氨基酸标记补充，打†标记，具体手性CE及蛋白质水解液应用需进一步检索验证；NDA为萘-2,3-二甲醛，与OPA同归芳香二醛类。CD的AQC、OPA及常规PTC加‡，仅为本课题待验证候选，不能将离线ECD或UV/FLD应用自动视为HPLC-CD成功。没有为了充满表格而增加其他尚缺依据的FMOC/Dansyl/Marfey为成熟HPLC-CD路线。保留附件的两条文献线索：Determination of sequence and absolute configuration of peptide amino acids by HPLC–MS/CD-based detection of liberated N-terminus phenylthiohydantoin amino acids；High-throughput comprehensive analysis of d- and l-amino acids using ultra-high performance liquid chromatography with a circular dichroism (CD) detector and its application to food samples。CE本身可直接分析未衍生化氨基酸，需适当选择剂和检测条件。